OPIS TECHNICZNY

# Robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń sanitarnych do wymogów i aktualnych przepisów oraz likwidacja barier architektonicznych budynku Polikliniki.

- Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji pomieszczeń sanitarnych w Zespołach Przychodni i Oddziale Zakaznym mieszczących się w budynku Polikliniki.

Zakres robót modernizacyjnych obejmował będzie;

- -wykonanie drzwi wejściowych do pomieszczeń sanitarnych o szerokości min. 100 cm z korytarza i 90 cm wewnętrzne w świetle,

- -wykonanie kabin sanitarnych w zespołach sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń sanitarnych, wykonanie nowych okładzin  posadzkowych antypoślizgowych,

- -wykonanie nowych okładzin ściennych umożliwiających zmywanie i stosowanie środków do utrzymania aseptyki,

- -połączenie ścian z podłogą w sposób bez szczelinowy, aby wyeliminować miejsce dla drobnoustrojów,

- -montaż grzejników o płaskiej powierzchni umożliwiającej utrzymanie w czystości grzejnika ściany i posadzki,

- -montaż wentylacji wywiewnej, a także w oknach nawiewników higrosterowalnych,

- -wymiana armatury sanitarnej i wymiana drewnianych kabin sanitarnych na nowe w systemie np. „SANIPOL”,

- -wymiana oświetlenia oraz montaż oświetlenia punktowego i lamp oświetlenia dyżurnego,

- -wymiana podejść i pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej ze względu na ich słabą drożność oraz brak możliwości utrzymania ich w higienie.

2. Stan istniejący

Budynek  Polikliniki został oddany do użytku w latach 50-tych

XX wieku i od tego czasu w pomieszczeniach sanitarnych nie były prowadzone żadne roboty modernizacyjne.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana jest mocno wyeksploatowana,

nieszczelna i trudna do utrzymania  w czystości i aseptyki, poza tym

nie spełnia aktualnych przepisów budowlanych i wytycznych resortu

w zakresie ochrony zdrowia.

Ściany i podłogi są wykończone materiałami typu: farby olejne, stare i zniszczone płytki ceramiczne(spękane, odparzone), nie dającymi możliwości utrzymania czystości i aseptyki.

Instalacje sanitarne i osprzęt wykonane z materiałów i w technologii, które nie pozwalają na utrzymanie ich w technicznej sprawności.

- Projektowana modernizacja pomieszczeń sanitarnych.

Pomieszczenia sanitarne będą w miejscu istniejących pomieszczeń węzła

sanitarnego i pomieszczeń sąsiednich wykorzystywanych dotychczas

na pomieszczenia gospodarcze.

Dotychczas funkcjonowały sanitariaty wspólne dla kobiet i mężczyzn,        natomiast po modernizacji powstaną  oddzielne segmenty składające się

z pomieszczenia umywalni i pomieszczenia z kabinami sanitarnymi.

Pomieszczenia i kabiny sanitarne będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Roboty budowlane będą polegać na:

- wyburzeniu niepotrzebnych ścianek działowych,

- skuciu starych okładzin na ścianach i posadzkach,

- wykuciu starych ościeżnic drzwiowych i okiennych,

- zamontowaniu nowych okien z PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi,

- montażu nowych drzwi o szerokości min. 100 i 90 cm

- powierzchnie ścian należy odpowiednio przygotować, uzupełnić tynki, zagruntować i w pomieszczeniach mokrych wyłożyć płytkami ceramicznymi do wysokości 2,00m, a powyżej ściany i sufity pomalować farbami zmywalnymi w systemie „WALFLEX”, pozwalającymi na zmywanie i stosowanie środków do utrzymania aseptyki,

- posadzki po rozebraniu starych okładzin wyrównać masą samopoziomującą, wykonać warstwy izolacyjne i gruntujące, a następnie ułożyć płytki ceramiczne antypoślizgowe,

- piony i podejścia instalacji kanalizacyjnej żeliwne należy wymienić na nowe z PVC,

- instalację wodną z rur stalowych należy wymienić na nową z polipropylenu lub miedzi,

- osprzęt sanitarny i urządzenia mają być dostosowane do wymagań obiektów ochrony zdrowia,

- pomieszczenia  muszą być wyposażone w poręcze i uchwyty dla niepełnosprawnych.

- umywalka dla osób niepełnosprawnych nie może być zabudowana lub z tzw. nogą i powinna mieć głębokość umożliwiającą podjechanie pod nią wózkiem inwalidzkim,

- instalację elektryczną wykonać jako nowe obwody  zgodnie z warunkami i przepisami jak w obiektach służby zdrowia.

Opracował: