SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OBIEKT :       Budynki nr 1i 9   107 Szpitala Wojskowego w Wałczu

ADRES  :        ul. Kołobrzeska 44  78-600 Wałcz

ROBOTY:      Dostosowanie pom. sanitarnych i wymiana wykładzin na

korytarzach

KOD CPV:      45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Opracował :   mgr inż. Janusz Korpalski

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania                            Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych mających na celu przystosowanie remontowanych pomieszczeń sanitarnych i ciągów komunikacyjnych do wymogów stawianych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia- "w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej"- (Dz.U. z dnia 29.06.2005 r), łącznie z uzyskaniem dostępności przez osoby niepełnosprawne.

Zakres robót wyszczególniono poniżej :

Główne kody

Kod  CPV 45000000 – 7		-Roboty budowlane

Kod  CPV 45232460 – 4		-Roboty sanitarne

Kod  CPV 45310000 – 3		-Roboty elektryczne

Szczegółowe kody

Kod  CPV 45421134 – 2		- Instalowanie drzwi drewnianych

Kod CPV  45431200 – 9		- Kładzenie glazury

Kod  CPV 45431100 – 8		- Kładzenie terakoty

Kod  CPV 45442100 – 8		- Roboty malarskie

Kod CPV  45421141 – 4		- Instalowanie ścianek działowych

Kod CPV  45310000 – 3		- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod CPV  45232460 – 4		- Roboty sanitarne

Kod CPV  45410000 – 4	           -Tynkowanie

Roboty w zakresie branży budowlanej

- demontaż skrzydeł drzwiowych i okiennych i ościeżnic

- wyburzenia części ścianek działowych z cegły na piętrze

- skucie ze ścian płytek ceramicznych- rozbiórki podłóg

- skucie posadzek z płytek terakotowych

- zeskrobania i zmycie starej farby ze ścian i sufitów

- wykucie i przesunięcia otworów w ścianie zewnętrznej dla okien i drzwi

- montaż okien PCV

- uzupełnienia tynków cementowo – wapiennych na ścianach po skuciu

płytek

- wykonanie podłoży pod posadzki

- montaż sufitu z płyt gipsowych ognioodpornych i wodoodpornych

- wykonanie gładzi gipsowej na ścianach powyżej płytek i suficie

- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach

- wykonanie posadzki z płytek gresowych i obłożenie tarasu i schodów

płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi

- montaż ościeżnic ze skrzydłami

- malowanie ścian i sufitu

- budowa ścianek szkieletowych

Roboty w zakresie branży instalacji sanitarnej

- -wymiana osprzętu (białego montażu ) jak baterii umywalkowych, umywalek,       zlewozmywaka, muszli klozetowych,

- - wymiana podejść dopływowych,

- -wykonać  doprowadzenie instalacji wody zimnej i ciepłej wraz z  podejściami dopływowymi do baterii , do płuczki ustępowej typu kompakt, zaworu czerpalnego,

- wykonać instalację kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami odpływowymi z miski

- ustępowej, umywalki, kratki ściekowej

- -montaż miski ustępowej typu kompakt wraz z deską sedesową typu twardego,

- -montaż umywalek z baterią.

Roboty w zakresie branży elektrycznej w sanitariatach

- demontaż instalacji elektrycznej , wraz z oprawami i osprzętem

- wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych i oświetlenia ,

- zakup i montaż osprzętu elektrycznego

- wykonanie połączeń

- - wykonanie pomiarów elektrycznych

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT :

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za           ich zgodność z dostarczoną dokumentacją, kosztorysami, specyfikacją i poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach stanowiących załączniki do umowy (kosztorys, ST i inne dodatkowe dokumenty) a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek.

- W przypadku, gdy dostarczone wyroby budowlane lub wykonane roboty nie będą zgodne z dostarczoną dokumentacją i ST to takie materiały zostaną zastąpione właściwymi, a elementy już wykonane zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY, OCHRONA ŚRODOWISKA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA :

- Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany do zabezpieczenia      terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do jej zakończenia i odbioru końcowego robót.

- Z uwagi na miejsce i okres prowadzenia robót wszelkie osoby zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca ma obowiązek uzgadniać z Ordynatorem Oddziału a w szczególnych przypadkach z Dyrektorem Szpitala.

- W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca będzie w czasie realizacji robót przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt p.poz a materiały łatwopalne będzie składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy je przed dostępem osób trzecich.

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT :

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od chwili przekazania placu budowy do daty odbioru końcowego.

STOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH :

- Wykonawca będzie stosować wyroby budowlane o parametrach technicznych określonych w poszczególnych pozycjach kosztorysowych

- Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawianych wyrobów budowlanych oraz niezbędne aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności określone wymaganymi przepisami (Ustawa z dnia 16.04.2004 r- o wyrobach budowlanych)

WYKONANIE ROBÓT :

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje :

1.Plan prowadzenia robót w obiekcie czynnym

2.Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

-  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z          zawartą umową oraz za jakość stosowanych wyrobów budowlanych.

- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  wykonaniu robót na żądanie Inspektora nadzoru poprawione będzie przez Wykonawcę na własny koszt.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT :

Do celów kontroli jakości robót Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych i będzie miał ku temu pełną pomoc Wykonawcy robót.

Kontrola końcowa wykonania robót przeprowadzona będzie zgodnie ze sposobem danym w normach PN-EN.

ODBIORY ROBÓT I ODBIÓR KOŃCOWY :

Odbiory częściowe robót będą następowały kolejno po zgłoszeniu ich odbioru przez Wykonawcę robót i stwierdzenie gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Roboty ulegające zakryciu jak naprawa podłoży czy izolacje Wykonawca ma obowiązek zgłosić do odbioru Inspektorowi nadzoru na co najmniej trzy dni wcześniej i przedstawić niezbędne certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności.

Odbiór końcowy odbędzie się po pisemnym zawiadomieniu     Zamawiającego przez Wykonawcę i po stwierdzeniu gotowości wykonanych robót przez Inspektora nadzoru. Odbiór ten nastąpi w terminie przewidzianym umową przez powołaną przez Zamawiającego komisję odbioru, w obecności Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć niezbędne do wykonania odbioru końcowego dokumenty:

-protokoły odbiorów częściowych

-protokoły odbioru robót ulegających zakryciu

-certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wyrobów           budowlanych z aktualnie obowiązującymi normami

-inne dokumenty o ile będą wymagane umową.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

WYROBÓW BUDOWLANYCH :

PAPA TERMOZGRZEWALNA

- papa podkładowa (izolacje posadzek)

- osnowa poliestrowa o gramaturze 200 mg/m2

- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS min. 2000 g/m2

- odporność na działanie wysokich temperatur +100 C w ciągu 2 godz.

- grubość papy 4.2 mm

- Gwarancja producenta min. 10 lat

- Współczynnik przenikania ciepła- 0,04

OBRÓBKI BLACHARSKIE (parapety)

- blacha stalowa ocynkowana w arkuszach grubości 0.55 mm

- łączenie styków poszczególnych elementów spoiwem LC 60

- obróbki powinny odpowiadać wymogom normy PN-61/B10245

STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA I ŚCIANKI

- okna PCV o profilu 5-komorowym

- szyba zespolona o wsp. K=1.1

- okucia systemu ROTO

- -    wymagana mikrowentylacja okien

- -    nawiewnik higrosterowalny w ramie okna

- wyrób musi posiadać aprobatę techniczną ITB

POWŁOKI MALARSKIE

Sufity i ściany powyżej glazury należy pomalować farbami o podwyższonej odporności na wilgoć i z możliwością zmywania przy użyciu środków antyseptycznych.

OKŁADZINY PODŁOGOWE

Posadzki należy skuć, warstwy podkładowe doprowadzić do jednakowego

poziomu, wykonać izolacje pod kabiny prysznicowe i sanitarne i wykonać nowe okładziny z płytek ceramicznych o podwyższonej klasie antypoślizgu.

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

Osprzęt sanitarny typowy dopuszczony do stosowania w obiektach szpitalnych.

WYKŁADZINY PODŁOGOWE

Wykładzina antystatyczna, homogeniczna, rulonowa z PCV grubości 2mm klejona do podłoża przy pomocy kleju systemowego i zgrzewana na złączach z cokolikiem 10 cm wywiniętym na ściany.

Parametry techniczne:

- klasyfikacja użytkowa, typoszereg 34/43

- napięcie elektrostatyczne <2kV

- odporność na poślizg klas DS

- odporność na ścieranie grupy T

OBMIAR ROBÓT :

Jednostkami obmiaru dla poszczególnych robót są :

m2- dla tynków pokrycia ścian i podłóg

m2- dla obróbek blacharskich

m2- dla stolarki okiennej, drzwiowej i ścianek

m3- dla wywozu gruzu i odpadów z rozbiórek

Ilość robót określona jest kosztorysem.

PODSTAWA PŁATNOŚCI :

Wykonawca otrzymuje zapłatę za ustaloną ilość :

M2 pokrycia ścian i podłóg, tynków, obróbek blacharskich i stolarki

m3 za wywóz gruzu i odpadów z rozbiórek

oraz z ustalone, objęte kosztorysem ilości robót towarzyszących (rozbiórki, naprawy podłoża, itp.)

Opracował :