107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

_____________________________________________________________________________________________________

Wałcz, dnia  14.05.2013

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

10/log /2013

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu medycznego dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu.

Dotyczy zadania nr 4.

Czy Zamawiający dopuści alternatywny audiometr o parametrach ?:

|  | 1 | Audiometr posiada dwa oddzielne i identyczne kanały |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Zakres częstotliwości dla: |
|  | a | AC (powietrzne): 125 – 12500 Hz |
|  | b | AC HF (powietrzne dla wysokich częstotliwości): 125 – 20 000 Hz |
|  | c | BC (kostne): 250 – 8000 Hz |
|  | d | Insert (słuchawki wewnątrz uszne): 125 – 8000 Hz |
|  | e | SF (wolne pole): 125 – 20 000 Hz |
|  | f | Krok tłumika: 1, 2, 5dB |
|  | 4 | Podawanie bodźca (ucho prawe, ucho lewe, obuusznie) |
|  | 5 | Częstotliwości: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz, |
|  | 6 | Rodzaje bodźca: |
|  | a | Ton |
|  | b | Modulowany |
|  | c | Ton pulsacyjny, modulacja co 200ms |
|  | d | Ton modulowany |
|  | 7 | Maskowanie: |
|  | a | Narrow Band Noise |
|  | b | Speech Weighted Noise |
|  | c | White Noise |
|  | 8 | Testy specjalne: |
|  | a | SISI(5, 2, 1 dB) |
|  | b | ABLB (Flowera) |
|  | c | TEN |
|  | 8 | Audiometr posiada system komunikacji z pacjentem z (słuchawki z mikrofonem dla operatora, mikrofon do kabiny ciszy) |
|  | 9 | Możliwość podłączenie min. 2 głośników jednocześnie |
|  | 10 | Możliwość sterowania każdym głośnikiem oddzielnie |
|  | 11 | Możliwość przyporządkowania podawanego bodźca dla danego głośnika |
|  | 12 | Wbudowany w audiometr 2 kanałowy wzmacniacz |
|  | 13 | Łączność audiometru z komputerem przez port USB 2.0 |
|  | 14 | Obsługa audiometru odbywa się przy pomocy klawiatury komputera. |
|  | 15 | Oprogramowanie audiometru |
|  | a | Wizualizuje ustawienia parametrów audiometru, |
|  | b | Wizualizuje audiogramy |
|  | c | Umożliwia sterowanie audiometrem przy pomocy myszy |
|  | d | Umożliwia generowanie i wydruk raportów z wynikiem badania |
|  | 16 | Standardy audiometru: EN60645-1, Type 2, EN60645-2 Type B-E |
|  | 17 | Zasilanie: z portu USB komputera |
|  | 18 | Standardy elektryczne: EN 60601-1 |
|  | 19 | Waga audiometru max. 1,5 kg |

Akcesoria

| 20 | Słuchawki powietrzne z osłonami przeciwhałasowymi 125 – 12500 Hz |
| --- | --- |
| 21 | Słuchawka kostna 250 – 8000 Hz; |
| 22 | Dwa przyciski pacjenta |
| 23 | Baza danych NOAH 3 lub NOAH ENT |
| 24 | Uchwyt ścienny do montażu audiometru; |
| 25 | Głośnik pola wolnego (min. 2 sztuki) |
| 26 | Testy słowno – liczbowe na płycie CD |

Zestaw komputerowy

| 27 | Monitor LCD lub LED min 19” |
| --- | --- |
| 28 | Komputer stacjonarny PC z systemem operacyjnym Windows 7 (32-bity) |
| a | Procesor o częstotliwości min. 2GHz |
| b | Pamięć RAM min. 1GB |
| c | Dysk twardy min. 250GB |
| 29 | Kolorowa drukarka komputerowa |
| 30 | Klawiatura, mysz |

Odp : Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.