107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz     22.05.2014 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawe endoprotez, zespoleń ortopedycznych, materiałów hemostatycznych, laparaskopowych, jednorazowego użytku oraz soczewek ocznych  - znak 14/med/2014

Zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez dodanie:

Zadanie 45 – System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – Endobutton z użyciem techniki ST oraz więzadła właściwego rzepki.

Wadium:  65,00 PLN

| Lp. | Nazwa | Ilość szt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mocowanie udowe: Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwale była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową a wysokiej wytrzymałości (bez węzła). Długość pętli od 15-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia I obrócenia implantu w kanale udowym. Drut nitinylowy prowadzący 1,2 mm 12`` Wiertło prowadzące do kości udowej używane do rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego o wymiarze 2,4 x 15`` Wiertło kaniulowane o wymiarach 4,5 z miarką używane do zabiegu rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego techniką ST Endobutton wydłużony 10 mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych W razie potrzeby Zamawiającego wymaga się: - dostarczenia płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5 mm do więzadła właściwego rzepki - dostarczenia Endobutton bez pętli, otwarty z jednej strony o rozmiarach 5,6,7,8, i 9 mm, umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kosci udowej w technice dwupęczkowej (czterokanałowej) - dostarczenia narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego tylnego kompatybilnych z celownikiem , który jest w posiadaniu szpitala. Narzędzia o konstrukcji bezpinowej z dozywotnią gwarancją na ostrze. - dostarczenia narzedzi do rekonstrukcji więzadła metodą BTB, w tym celowniki kierunkowe do poboru więzadła rzepki w rozmiarach 9mm, 10mm, 11mm oraz obcęgi do formowania beleczek kostnych w rozmiarach od 7 do 2mm (ze skokiem, co 1 mm) a także gwintowniki do kanałów przed wkręceniem śruby w rozmiarach od 6 do 10 mm ( ze skokiem, co 1 mm) kompatybilnych z narzędziami będącymi w posiadaniu szpitala. Mocowanie piszczelowe: - niewchłanialna śruba o średnicach od 6 mm do 12 mm i długościach 20-25-30-35 mm, śruba wykonana z materiału PEEK (polieteroeteroketon) niewidocznego dla promieni Rentgena W razie potrzeby Zamawiającego wymaga się dostarczenia: - zamiennie wszystkich typów mocowania piszczelowego - mocowanie za pomoca guzika o średnicy 14,15,17 mm - mocowanie za pomoca podkładki o średnicach 14,17,21 mm w którą wkręcamy śrubę o średnicy 9 x 25mm - bioechłanialna śruba o średnicach od 6 mm do 12 mm I długościach 20-25-30-35 mm z hydroksyapatytem , skok długości co 5 mm | 10 10 |

Jednocześnie Zamawiający nie zmienia terminu otwarcia ofert.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz   Telefon (067) 250 28 61,63

Fax (067) 250 28 61,63 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86124037121111000043636545