107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ                    _____________________________________________________________________________________________________

Wałcz, dnia     13.02.2015 r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

6/log /2015

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa  sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „ Poprawa skuteczności rehabilitacji i powrotu do pełnej sprawności ruchowej pacjentów niepełnosprawnych”

Pytanie 1

Dot. Pozycji: Wirówka do nóg płytka

Czy Zamawiający wymaga  w w/w pozycji wanny o poniższych parametrach:

Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych

Wykonana z tworzywa sztucznego  wzmacnianego włóknem szklanym.

Konstrukcja samonośna bez stojaka metalowego wsparta na czterech nogach o regulowanej wysokości.

Termomieszalnik ułatwiający  regulację temperatury

Bezwylewkowy system napełniania

Wyposażenie wanny

- pompa z tworzywa sztucznego galwanicznie oddzielona,

- półautomatyczny odpływ,

- zasysanie z wymiennym sitkiem filtrującym,

- 6 dysz z regulacją kierunku wypływu,

- krzesło dla pacjenta,

- system napełniania ciepła/zimna woda,

- system biernej kąpieli perełkowej,

- prysznic ręczny zamontowany w wannie.

Elektroniczny dotykowy obracany panel sterowania umożliwiający:

- włączenie/wyłączenie urządzenia,

- napełnianie wody do żądanego poziomu,

- zabezpieczenie przed pracą na sucho,

- ustawienie czasu zabiegu,

- automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu.

Pojemność wanny 40 litrów

Wymiary wanny:

Długość: 890 mm

Szerokość: 880 mm

Wysokość: 750 mm

Możliwość wyboru koloru wanny z palety minimum 9 kolorów.

Odp.: Zamawiający dopuszcza  urządzenie o powyższych parametrach , ale nie wymaga.

Pytanie 2

Dot. Pozycji: Wirówka do nóg płytka

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o pojemności 40 l spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie o powyższych parametrach.

Wyk.: B.Ś tel 67 2502815

Dnia 13.02.2015

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                        Bank Gospodarstwa Krajowego Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20                                         Oddział w Szczecinie

Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874                   Nr  konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002