107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ                    _____________________________________________________________________________________________________

Wałcz, dnia     27.05.2015r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

10/log /2015

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„ Budowa bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, łącznika i przebudowa  części budynku nr 1.”

W związku z wpłynięciem w terminie  , w dniu 12.05.2015 r pytań, a nie udzielenie odpowiedzi Zamawiający udostępnia pytania z odpowiedziami.

Pytanie 1

Zgodnie z prawem budowlanym  z  art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.3) Par 216.1 wszystkie ścianki działowe w budynkach użyteczności publicznej klasy B a takim budynkiem jest bez wątpienia obiekt będący przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania klasyfikacji ogniowej EI30. Czy zatem Zamawiający wymaga aby producent zabudowy panelowej sal operacyjnych oraz pomieszczeń przygotowawczych przedstawił dokument potwierdzający spełnienie wymogu EI30 dla oferowanego przez siebie systemu?

Odp: Należy zaprojektować i wykonać ściany zgodnie z przepisami prawa budowlanego zapewniając odpowiednią ochronę przeciw pożarową.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga dołączenia na poziomie składania ofert atestu PZH na system ścian i sufitów sal operacyjnych oraz pomieszczeń przygotowawczych gwarantujący, że oferowana zabudowa panelowa jest bezpieczna i przeznaczona do stosowania w jednostkach służby zdrowia?

Odp: Tak, należy załączyć do oferty aktualny atest PZH. Oferent jest  zobligowany do aktualizacji ważności tego dokumentu aż do momentu zakończenia realizacji.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportu ze skuteczności przeprowadzonej dekontaminacji sal operacyjnych wykonanych w systemie zabudowy panelowej? Coraz bardziej powszechną techniką dezynfekcji sal operacyjnych jest sterylizacja gazowa, dlatego Zamawiający żądając takiego dokumentu ma pewność wysokiej jakości dostarczonego produktu.

Odp: Oferent zobowiązany jest do opracowania raportu po wykonaniu sal operacyjnych.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga certyfikatu jakości ISO 9001 Wykonawcy systemu zabudowy panelowej? Zamawiający żądając takiego dokumentu ma pewności wysokiej, jakości produktu oraz kontroli jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Odp: Do oferty należy dołączyć dokument ISO 9001. Oferent jest zobligowany do aktualizacji ważności tego dokumentu aż do momentu zakończenia realizacji.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu na izolację akustyczną drzwi i paneli ściennych o parametrach nie mniejszych niż wymagane w prawie budowlanym?

Odp: Należy zaprojektować i wykonać ściany zgodnie z przepisami prawa budowlanego zapewniając odpowiednią izolację akustyczną drzwi i paneli – dokument dot. Drzwi  dołączyć do oferty.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu na izolację termiczną paneli ściennych o parametrach nie mniejszych niż wymagane w prawie budowlanym?

Odp: Należy zaprojektować i wykonać ściany zgodnie z przepisami prawa budowlanego zapewniając odpowiednią izolację termiczną.

Pytanie 7

Czy w związku z tym, że wyposażenie będące przedmiotem postępowania przetargowego jest przeznaczone do zastosowania w jednostkach służby zdrowia, czyli w obiektach o podwyższonych wymogach higienicznych Zamawiający wymaga dostarczenia łącznie z ofertą certyfikatu dla wyrobów medycznych ISO 13 485?

Odp: Zamawiający wymaga dołączenia ISO 13485 na etapie składania ofert. Oferent jest zobligowany do aktualizacji ważności tego dokumentu aż do momentu zakończenia realizacji.

Pytanie 8

Czy zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania infrastruktury okablowania strukturalnego w oparciu o kable światłowodowe, wielomodowe oraz skrętki komputerowej min. kat. 6 STP wraz z szafami teletechnicznymi na bloku operacyjnym na potrzeby funkcjonowania zintegrowanego systemu sterowania blokiem operacyjnym i przesyłu obrazu i dźwięku pomiędzy blokiem operacyjnym, a salą konferencją. Na tym etapie przygotowanie okablowania znacznie uprości wykonanie  zadania informatyzacji  w przyszłości podczas działającego bloku operacyjnego.

Odp: Zamawiający na tym etapie nie przewiduje systemu multimedialnego sali szkoleniowej

Zamawiający poprawia odpowiedzi w załączniku nr 9 pkt. 16,17,18 w związku z błędnym przekopiowaniem.

Zamawiający poprawia poniżej/kolorem czerwonym/

| 16 | W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej zwanym: SIWZ oraz działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.; dalej: Ustawa PZP) informujemy, że opisane w dodatku do SIWZ (uzupełnienie i uszczegółowienie PFU) systemowe ścianki dla sal operacyjnych zawierają opisane rozwiązania (np. takie jak jonki srebra oraz wybrane certyfikaty) a w szczególności zamawiający wymaga dostarczenia próbek malowania paneli farbami z jonami srebra oraz dostarczenia wyników badań potwierdzających skuteczność rozwiązania stosowanego przez jedynego producenta . Wymogi te ograniczają zasady uczciwej konkurencji ponieważ wskazują wyłącznie na jednego producenta firmę ALVO z Śmigiel. Mając na uwadze PZP odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia, według których zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia i jego cechy w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na proces sporządzania oferty (art. 29 ust. 1 PZP). Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (np. nazw producentów), chyba że jest to uzasadnione jego specyfiką i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” (art. 29 ust. 3 PZP). Prosimy o zmianę opisu dla systemowej zabudowy sal operacyjnych który nie narusza PZP oraz zasad uczciwej konkurencji oraz dopuszczenie również innych producentów zabudowy sal operacyjnych bez wymogu malowania farbami z jonkami srebra a posiadających dopuszczenie do stosowania zabudowy panelowej w obiektach służby zdrowia . | w aktualnym zestawieniu poprawione 19.05.2015r./ nie wymaga się „ jonki srebra” DOPUSZCZA SIE Panele ze stali kwasoodpornej: W salach operacyjnych i pomieszczeniach pobocznych należy zastosować wysokiej jakości panele systemowe ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej EN 1.4301, lakierowanej proszkowo kolorem z palety RAL z warstwą bakteriobójczą. Warstwa bakteriobójcza zapewniająca 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią. Panele produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z góry i z dołu blacha posiada krawędzie zagięte do tyłu pod kątem prostym. Z boku wykonane jest zagięcie krawędzi w kształcie litery Z, które służy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji podstawy. W salach operacyjnych należy zastosować również panele licowane szkłem z motywami graficznymi. Powierzchnia paneli szklanych min. 7m2. Każda sala operacyjna wyposażona w dwie szafy systemowe zamykane na klucz, fronty malowane farbami z warstwą bakteriobójczą. |
| --- | --- | --- |
| 17 | W związku z zapisem umowy § 2 punkt.13 – „Zamawiający zastrzega, iż w przypadku gdy dla obsługi dostarczonego sprzętu medycznego wymagane będzie oprogramowanie, to Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest udzielić zamawiającemu lub zapewnić od producenta licencje/sublicencje do tego oprogramowania, które będą stanowić licencje/sublicencje niewyłączne, nieograniczone w czasie, na nieograniczonej liczbie stanowisk obowiązujące na terytorium RP oraz okres wypowiedzenia przedmiotowych licencji/sublicencji nie będzie krótszy niż 15 lat. Licencje/sublicencje powinny co najmniej zawierać uprawnienie do korzystania z całości dostarczonego w ramach niniejszego przedmiotu umowy oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem korzystania określonym w instrukcjach obsługi, dostarczonym wraz z oprogramowaniem.” Prosimy o wskazanie do jakich urządzeń medycznych wykonawca jest zobowiązany dostarczyć oprogramowanie ? | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający nie przewiduje dostarczenia sublicencji. |
| 18 | Jednocześnie prosimy o zmianę okresu wypowiedzenia przedmiotowych licencji z 15 na 5 lat . 11. Prosimy o sprecyzowanie ile licencji należy dostarczyć ponieważ sublicencje na nieograniczoną liczbę stanowisk są trudne do wyceny . | Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający nie przewiduje dostarczenia sublicencji. |

Dotyczy odpowiedzi do  zał. 7- w załączniku nr 7 w punkcie 22,23 nastąpiła „oczywista omyłka pisarska”

którą zamawiający poprawia poniżej/kolorem czerwonym/

| 22 | Czy pod pojęciem stal kwasoodporna 316L należy rozumieć stal AISI316L tj. PN EN 1.4404? | Pojęciem stal kwasoodporna 316L należy rozumieć stal AISI316L tj. PN EN 1.4404 Zamawiający pod pojęciem stal AISI 304 JAKO PN-EN1.4401 miał na myśli stal AISI304 ale polska norma PN-EN 1.4301 |
| --- | --- | --- |
| 23 | Czy pod pojęciem stal kwasoodporna 316L należy rozumieć stal AISI304L tj. PN EN 1.4401? | Pod pojęciem stal kwasoodporna 304 należy rozumieć stal AISI304 tj. PN EN 1.4401 Zamawiający pod pojęciem stal AISI 304 JAKO PN-EN1.4401 miał na myśli stal AISI304 ale polska norma PN-EN 1.4301 |

Dotyczy odpowiedzi załącznik z 20.05.2015 r

Pyt 14,15,106, dotyczące rozliczeń,

Zamawiający dokonuje sprostowania w pytaniu 106 i wymaga rozliczenia w okresach kwartalnych zgodnie z odpowiedziami  na pyt 14-15

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                        Bank Gospodarstwa Krajowego Telefon

261 47 28 09;  Fax 261 47 28 20                                             Oddział w Szczecinie

Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874                        Nr  konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002