SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OBIEKT :       Budynek nr 10 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu

ADRES  :        ul. Kołobrzeska 44  78-600 Wałcz

ROBOTY:      Roboty remontowe pomieszczeń biurowych medycyny pracy

KOD CPV:      45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Opracował :   mgr inż. Janusz Korpalski

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania                            Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych mających na celu przystosowanie remontowanych pomieszczeń do wymogów stawianych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia- "w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej"- (Dz.U. z dnia 29.06.2005 r), łącznie z uzyskaniem dostępności przez osoby niepełnosprawne.

Zakres robót wyszczególniono poniżej :

Roboty w zakresie branży budowlanej

- demontaż skrzydeł drzwiowych i okiennych i ościeżnic

- wyburzenia części ścianek działowych drewnianych

- rozbiórki wykładzin podłogowych

-     wykonanie nowych ścianek z plyt gipsowych na stelażu metalowym

-     zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów

-     montaż okien PCV

-     montaż drzwi wewnętrznych płytowych z ościeżnicami o wym. 90X200 cm

w świetle przejścia.

-      uzupełnienia tynków na ościeżach drzwi i okien

-     wykonanie wylewek lub warstwy płyty OSB( na podłogach drewnianych)

pod wykładziny PCV

-     montaż wykładzin podłogowych , klejonych do podłoża z cokolikiem 10cm

wywiniętym na ścianę

-     przygotowanie ścian z poszpachlowaniem nierówności na ścianach i suficie

-    ułożenie fartuchów z płytek ceramicznych na ścianach przy umywalce i

zlewozmywaku

-     malowanie ścian i sufitu

Roboty w zakresie branży instalacji sanitarnej

-   wykonać  doprowadzenie instalacji wody zimnej i ciepłej wraz z  podejściami

dopływowymi do zlewozmywaka w pokoju lekarza( z pom. pralni)

- -   wykonać odpływ od zlewozmywaka do instalacji w pralni( piętro niżej)

- -   montaż zlewozmywaka 2-komorowego na szafce w pokoju lekarza,

- -   montaż baterii.

Kody szczegółowe:

-Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze       CPV   45111000-8

-Ścianki działowe z płyt GKB                       CPV   45111000-6

-Stolarka okienna i drzwiowa                         CPV  45421000-4

-Pokrywanie podłóg i ścian                            CPV  45430000-2

-Roboty malarskie z przygotowaniem            CPV  45442100-5

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT :

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za           ich zgodność z dostarczoną dokumentacją, kosztorysami, specyfikacją i poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca nie może wykorzystywać braków w dokumentach stanowiących załączniki do umowy (kosztorys, ST i inne dodatkowe dokumenty) a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek.

- W przypadku, gdy dostarczone wyroby budowlane lub wykonane roboty nie będą zgodne z dostarczoną dokumentacją i ST to takie materiały zostaną zastąpione właściwymi, a elementy już wykonane zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY, OCHRONA ŚRODOWISKA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA :

- Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany do zabezpieczenia      terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do jej zakończenia i odbioru końcowego robót.

- Z uwagi na miejsce i okres prowadzenia robót wszelkie osoby zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca ma obowiązek uzgadniać z Ordynatorem Oddziału a w szczególnych przypadkach z Dyrektorem Szpitala.

- W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca będzie w czasie realizacji robót przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt p.poz a materiały łatwopalne będzie składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy je przed dostępem osób trzecich.

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT :

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od chwili przekazania placu budowy do daty odbioru końcowego.

STOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH :

- Wykonawca będzie stosować wyroby budowlane o parametrach technicznych określonych w poszczególnych pozycjach kosztorysowych

- Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawianych wyrobów budowlanych oraz niezbędne aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności określone wymaganymi przepisami (Ustawa z dnia 16.04.2004 r- o wyrobach budowlanych)

WYKONANIE ROBÓT :

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje:

1.Plan prowadzenia robót w obiekcie czynnym

2.Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

-  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z          zawartą umową oraz za jakość stosowanych wyrobów budowlanych.

- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  wykonaniu robót na żądanie Inspektora nadzoru poprawione będzie przez Wykonawcę na własny koszt.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT :

Do celów kontroli jakości robót Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych i będzie miał ku temu pełną pomoc Wykonawcy robót.

Kontrola końcowa wykonania robót przeprowadzona będzie zgodnie ze sposobem danym w normach PN-EN.

ODBIORY ROBÓT I ODBIÓR KOŃCOWY :

Odbiory częściowe robót będą następowały kolejno po zgłoszeniu ich odbioru przez Wykonawcę robót i stwierdzenie gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru. Roboty ulegające zakryciu jak naprawa podłoży czy izolacje Wykonawca ma obowiązek zgłosić do odbioru Inspektorowi nadzoru na co najmniej trzy dni wcześniej i przedstawić niezbędne certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności.

Odbiór końcowy odbędzie się po pisemnym zawiadomieniu     Zamawiającego przez Wykonawcę i po stwierdzeniu gotowości wykonanych robót przez Inspektora nadzoru. Odbiór ten nastąpi w terminie przewidzianym umową przez powołaną przez Zamawiającego komisję odbioru, w obecności Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć niezbędne do wykonania odbioru końcowego dokumenty:

-protokoły odbiorów częściowych

-protokoły odbioru robót ulegających zakryciu

-certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wyrobów           budowlanych z aktualnie obowiązującymi normami

-inne dokumenty o ile będą wymagane umową.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

WYROBÓW BUDOWLANYCH :

OBRÓBKI BLACHARSKIE (parapety)

- blacha stalowa powlekana w arkuszach grubości  min.0.55 mm

- łączenie styków poszczególnych elementów na zakład z uszczelnieniem

- obróbki powinny odpowiadać wymogom normy PN-61/B10245

STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA I ŚCIANKI

- okna PCV o profilu 5-komorowym

- szyba zespolona o wsp. K=1.0, szkło bezpieczne

- okucia systemowe, wymagana mikrowentylacja okien

- wyrób musi posiadać aprobatę techniczną ITB

-    drzwi wenętrzne białe, płytowe, wzmocnione(3 zawiasy podwójne)

POWŁOKI MALARSKIE

Ściany po przygotowaniu i zagruntowaniu malować farba lateksową

w kolorach ustalonych z Inwestorem.

WYKŁADZINY PODŁOGOWE

Wykładzina rulonowa z PCV grubości min. 2,00mm, klejona do

podłoża przy pomocy kleju  i  zgrzewana na złączach z

cokolikiem 10 cm wywiniętym na ściany.

OBMIAR ROBÓT :

Jednostkami obmiaru dla poszczególnych robót są :

m2- dla tynków pokrycia ścian i podłóg

m2- dla obróbek blacharskich

m2- dla stolarki okiennej, drzwiowej i ścianek

m3- dla wywozu gruzu i odpadów z rozbiórek

Ilość robót określona jest kosztorysem.

PODSTAWA PŁATNOŚCI :

Wykonawca otrzymuje zapłatę za ustaloną ilość :

M2 pokrycia ścian i podłóg, tynków, obróbek blacharskich i stolarki

m3 za wywóz gruzu i odpadów z rozbiórek

oraz z ustalone, objęte kosztorysem ilości robót towarzyszących (rozbiórki, naprawy podłoża, itp.)

Opracował :