# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ                    _________________________________________________________________________________________________

# Wałcz, dnia  02.02.2018r.

# WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

4/log /2018

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

# „ Termomodernizacja budynku nr 9”

# Pytanie 1.

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §9 pkt.1 umowy z rozliczenia w okresach kwartalnych na miesięczne.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody zmianę zapisów SIWZ. Obowiązywać będzie kwartalny okres rozliczeniowy.

# Pytanie 2.

Prosimy o sprecyzowanie współczynnika przenikania dla okien , w opisie technicznym podano wartość 0,9W/m² a w zestawieniu 1,1W/m².

Odp: Wartość  współczynnika przenikania dla okien   wynosi 0,9W/m² .

# Pytanie 3.

Proszę  o uzupełnienie przedmiaru o zakres związany z wymianą instalacji odgromowej na dach oraz z  wykonaniem odpowiednich badań i pomiarów.

Odp: Opublikowano nowy przedmiar robót oraz rysunek –rzut dachu na stronie internetowej Zamawiającego.

# Pytanie 4.

Czy Zamawiający dokonał kontroli stanu części podziemnej instalacji odgromowej w zakresie jego zgodności z wymaganiami?

Czy podziemna część instalacji odgromowej spełnia wymagania?

# Odp: Instalacja nie spełnia wymagań, w całości do wymiany.

# Pytanie 5.

Czy instalacja alarmowa, której elementy mają być demontowane w ramach robót objęta jest gwarancją wynikającą z umów o konserwację?

Odp: Demontaż i montaż obejmuje wyłącznie sygnalizator zewnętrzny instalacji alarmowej( bez wpływu na gwarancję).

# Pytanie 6

Przedmiar robót -Element  Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa poz. przedmiaru 46 wymiana okien rozwieranych i uchylno -rozwieranych z PCV o powierzchni ponad 1,5 m2  w przedmiarze robót jest 74,984 m2  natomiast powinno być 1,40x2,06x47= 135,55 m2

# Odp: Opublikowano nowy przedmiar na roboty uzupełniające.

# Pytanie 7

Zestawienie stolarki okiennej  wstawiono błędną ilość okien O1 jest razem 26 szt powinno być 47 szt.

Odp: Opublikowano nowy przedmiar na roboty uzupełniające.

# Pytanie 8

Przedmiar robót poz. 54 uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat III .... po osadzeniu okien jest (1,40+2,06*2)*26*0,6=86,112 m2 co stanowi razem 181,094m2   powinno być    (1,40+2,06*2)*48*0,6= 155,66m2 co stanowi razem  250,642 m2

# Odp: : Opublikowano nowy przedmiar na roboty uzupełniające.

# Pytanie 9

Przedmiar robót poz.51 parapety wewnętrzne z płyt laminowanych szerokości 40 cm. natomiast w STWiOR dla zadania inwestycyjnego -przedmiot i zakres robót budowlanych poz. 1.3 ocieplenie ścian nadzienia parapety wewnętrzne dla okien projektowanych do wymiany z konglomeratu szerokości 40 cm wystąpiła niezgodność rodzaju parapetu pomiędzy przedmiarem robót poz.  51 parapet z płyty laminowanej  a specyfikacją techniczną parapet z konglomeratu- proszę o wyjaśnienie.

# Odp: : Opublikowano nowy przedmiar na roboty uzupełniające.

# Pytanie 10

Prosimy o wyjaśnienie powstałych rozbieżności pomiędzy specyfikacją techniczną a przedmiarem robót budowlanych .

# 1/ dotyczy: elementu  nr. 2  ocieplenia ścian piwnic i cokołu

w danym elemencie pominięto przedmiar  związany z robotami ziemnymi, pozostałymi do odkopania fundamentów  związanych z wykonaniem ocieplenia a po wykonaniu ocieplenia ich zasypania i zagęszczenia proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie  obmiaru.

Odp: Przedmiar zakres robót  ziemnych  uwzględnione w poz. kosztorysowej w poz.  przedmiaru 12

Wyszczególnienie robót:

1. Wyznaczenie krawędzi wykopu wg oznaczonych osi.

2. Odspojenie gruntu łopatami i narzędziami ręcznymi.

3. Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi

przerzutami pionowymi i poziomymi.

4. Wyrównanie dna i ścian wykopu.

5. Odrzucenie ziemi na odległość 3 m w bok.

6. Zasypanie wykopu ziemią złożoną obok lub z przerzutem na odległość

do 3 m.

7. Oczyszczenie gotowego podłoża.

8. Zagruntowanie podłoża.

9. Wykonanie wyprawy cementowej z dodaniem środka

wodoszczelnego (kol. 05).

10. Ogrzanie lepiku i ułożenie powłoki z lepiku.

2/ dotyczy elementu nr  5 docieplenie stropodachu rynny i rury spustowe

od poz.77 do poz. 80 przedmiaru robót występuje niezgodność opisu materiału  z  specyfikacją techniczną - w przedmiarze robót materiał rury  i rynny spustowe opisane są jako ocynkowane gr. 06 mm , natomiast w specyfikacji technicznej zawarte są jako rynny i rury spustowe wykonane z materiału blachy ocynkowanej powlekanej gr.  0,60 mm proszę o wyjaśnienie.

Odp: W przedmiarze od poz. 77-80  należy zmienić wszystkie rynny , rury i opierzenia z blachy ocynk gr 0,6 mm na blachę ocynk powlekaną gr 0,6 mm.

pozycja 81 przedmiaru robót  -podłączenie rur spustowych do przewodów odpływowych  zawiera 2 kpl., natomiast wymiana rur spustowych została zaprojektowana jako całość , wobec powyższego czy nie należałoby dokonać wymiany wszystkich przewodów odpływowych w budynku proszę o wyjaśnienie.

# Odp: W przedmiarze poz. 81 dokonać wymiany wszystkich przewodów odpływowych.

3/ dotyczy elementu nr. 6 schody zewnętrzne : w danym elemencie pominięto przedmiar  związany z robotami ziemnymi :

# -  pod fundamenty schodów

- rowki pod wykonanie ław pod obrzeża betonowe w ilości 49,00 m +24,50 m = 73,50 m

Odp: Roboty ziemne zostały uwzględnione w pozycji kosztorysowej  w poz 85

Wyszczególnienie robót:

3. Wykonanie wykopów i wyrównanie dna.

4. Wykonanie i ustawienie deskowań, przygotowanie i ułożenie betonu

oraz rozdeskowanie.

6. Osadzenie uchwytów stalowych.

7. Zasypanie fundamentów z ubiciem i rozplantowaniem ziemi.

Rowki pod ławy i obrzeża w ilości 49,0+24,5 = 73,5 m

Należy doliczyć  KNR 231-0401-02

4/ dotyczy elementu nr 7 Opaska oraz element nr  8  chodnik w danym elemencie pominięto przedmiar  związany z robotami ziemnymi rowki pod krawężnik i obrzeża-

# -rowki pod wykonanie ław pod  obrzeża betonowe w ilości  68,50 m

- rowki pod wykonanie ław pod krawężnik wtopiony betonowy w ilości 12,00 m

# Odp: Rowki pod ławy i obrzeża betonowe  68,5+12,0 = 80,5 m

# Należy doliczyć KNR 231-0401-02

5/element nr  8  chodnik w danym elemencie pominięto przedmiar  związany z robotami betonowymi ławy w ilości 12,00 x0,10x0,15=0,18 m3

# Odp: Tak należy doliczyć ławę betonową  w ilości  12,0*0,10*0,15 = 0,18 m3

# Poz. KNR  231-0402-03-00

# Pytanie 11

Proszę o informację jakie rury należy przyjąć do wyceny wymiany instalacji c.o.. W dokumentacji projektowej oraz STWOiR zapisano rury ze szwem spawanym laserowo ze stali odpornej na korozję o nr 1.4521 zgodnie z PN-EN 10088/PN-EN 10312 seria 2, a w przedmiarze zapisano rurociągi miedziane.

# Odp: Do wyceny należy przyjąć rurociągi miedziane.

# Pytanie 12

W warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający jako wymóg formułuje: „Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez potwierdzenie wykonanych w okresie pięciu ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej o podobnym charakterze o łącznej wartości zamówień nie mniejszych niż 1 200.000,00 zł brutto”, proszę o doprecyzowanie czy „podobny charakter” oznacza zakres robót jakie były wykonywane przy poprzednich zadaniach i jakie obejmuje przedmiotowy zakres robót, czy chodzi o charakter budynku użyteczności publiczny tzn. placówki medyczne.

# Odp: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonywał roboty budowlane zawierające w swym zakresie elementy termomodernizacji – np. wymianę okien, drzwi, ocieplenie elewacji, zabezpieczenie fundamentów, naprawy dachów i czynności podobne.

# Budynki użyteczności publicznej to nie tylko obiekty służby zdrowia.

# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                        Bank Gospodarstwa Krajowego

Telefon  261 47 28 09;  Fax 261 47 28 20                                             Oddział w Szczecinie

Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874                   Nr  konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002