107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ                   ___________________________________________________________________________________________________

# Wałcz, dnia 19.03.2018 r.

# ZMIANA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

14/log /2018

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na roboty budowlane pn. . „Budowa lądowiska dla śmigłowców przy jednostce wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego”

# ZAKRES ZMIAN SIWZ:

# Punkt 2.1  SIWZ otrzymuje brzmienie:

2.1   Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa naziemnego lądowiska dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą i wewnętrzną drogą dojazdową na potrzeby 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu. Lądowisko oraz wewnętrzna droga dojazdowa do lądowiska zostanie zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 1856/22 obręb nr 0001-Wałcz. Wody opadowe zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej przy zastosowaniu separatora substancji ropopochodnych.  Lądowisko zostanie wybudowane na powierzchni terenu (lądowisko naziemne) w postaci kwadratowej żelbetowej płyty wykonanej na wyniesieniu żwirowym około 50 cm ponad powierzchnię istniejącego terenu (112,74 m n.p.m.). Do lądowiska będzie prowadziła droga dojazdowa wykonana z kostki betonowej.

Prace budowlane mają być prowadzone zgodnie z pozwoleniami budowlanymi i prawem budowlanym.

Przedmiot zamówienia w niezbędnym zakresie musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami PN, EN, BN i Zakładowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac, przepisami Państwowej Inspekcji Pracy, SANEPID, rzeczoznawcy przeciwpożarowego, Prawem Budowlanym i innymi znajdującymi zastosowanie przepisami prawa.

Przed przystąpieniem do robót Kierownik Budowy sporządza i przedkłada Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Warunki prowadzenia robót.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zorganizowanie placu budowy z ogrodzeniem i jego oznakowaniem i ewentualnym oświetleniem, całodobowym stróżowaniem (Zamawiający nie odpowiada za dozór i stróżowanie terenu budowy) oraz przywrócenia go do stanu pierwotnego po zakończeniu inwestycji,

- zorganizowanie zaplecza technicznego i socjalnego budowy (uzgodnione z Zamawiającym)

- wykonanie przyłączy i zabezpieczenie mediów na czas budowy (en., elektr ., woda)

- prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją, przepisami BHP i p.poż, sztuką budowlaną,

- prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zamawiający musi zatwierdzić w/w harmonogram.

Koszt za w/w prace oraz inne elementy niezbędne przy realizacji zamówienia należy ująć w cenie ofertowej brutto za realizację w/w robót budowlanych.

Rozliczenie za pobrane media w czasie robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywać będzie się na podstawie faktycznego zużycia.

Przed przystąpieniem do robót w miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać przekopy i przekucia kontrolne celem dokładnego zlokalizowania sieci. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem istniejącym uzbrojenia a danymi przyjętymi w projekcie, sposób rozwiązania kolizji należy konsultować z projektantem i Zamawiającym. Roboty budowlano-montażowe w miejscach zbliżenia lub przekroczenia istniejącego uzbrojenia należy prowadzić pod nadzorem użytkownika właściciela sieci.

W razie konieczności wprowadzenia zmian w zakresie: stosowania materiałów zmiennych, technologii, korekty trasy lub posadowienia sieci, należy uzyskać pisemną zgodę projektanta, Zamawiającego oraz przyszłego eksploatatora sieci lub uzbrojenia. Zamawiający w związku z tymi zmianami nie ponosi dodatkowych kosztów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w punkcie 2.1 SIWZ oraz w:

# - projektach – stanowiących załącznik  do SIWZ|,

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – stanowiących załącznik  do SIWZ,

- przedmiarach – stanowiących załącznik  do SIWZ.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane co najmniej 3 letniej gwarancji niezależnie od rękojmi. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych wad, nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Warunki techniczne wykonania robót:

    - Roboty budowlano muszą być wykonane zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, obowiązującymi normami PN, EN, BN i Zakładowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych dla odpowiedniego zakresu prac przy rozbudowie.

Podstawą jest: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane - Dz.U. z 2017 poz. 1332 z póź. zm.

    - Wykonawca dostarczy wymagane przepisami atesty materiałów budowlanych, z których będzie korzystał.

    - Wykonawca robót wpisem do Dziennika Budowy zgłasza zakończenie robót i określa
termin gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Powyższy zapis potwierdzony zostanie przez inspektora nadzoru.

    - Nadzory autorskie biur projektowych-projektantów uczestniczących w procesie budowy potwierdza Wykonawca i Zamawiający. Nadzór autorski zleca Zamawiający na prośbę Wykonawcy.

Przed odbiorem końcowym Wykonawca robót przedstawia następujące dokumenty:

- atesty wszystkich materiałów budowlanych(rur oc. ,armatury, mat. bud., kabli, itp,)

- świadectwo energetyczne,

- operat powykonawczy geodezyjny w skali 1:500 z naniesionymi przez uprawnione służby geodezyjne z nakładką „U”,

- profile powykonawcze, przekroje instalacji z zaznaczeniami zmian w stosunku do projektu,

- dokumenty odbiorowe i rejestrowe w tym UDT (jeżeli będzie to konieczne),

- dziennik budowy,

- oświadczenie o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenu zajmowanego na czas prowadzenia robót,

- oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z projektem i sztuką budowlaną,

- dla wszystkich branż wymienionych w przedmiocie zamówienia Wykonawca robót przedkłada dokumentację powykonawczą z uwzględnieniem wszystkich zmian dotyczących realizacji przedsięwzięcia.

Wykonawca ma prawo dokonać wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Marianem Ciesińskim, nr telefonu:  261472812.

Podane w dokumentacji projektowej przedmiary robót należy po wypełnieniu metodą szczegółową dołączyć do oferty

Jeżeli w dokumentacji projektowej zostały użyte nazwy handlowe materiałów i ich producentów to są one przykładowe i nie stanowią one nakazu ich stosowania. Wszystkie elementy wymienione powyżej mogą być zastąpione przez inne, równoważne, posiadające wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia. Ciężar udowodnienia, że wyroby przyjęte przez Wykonawcę są równoważne w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 UPZP dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach technicznych nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych normalizacji i systemów odniesienia technicznego od wskazanych w opisie na zasadzie art. 30 ust. 4 i 5 UPZP.

Użyte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót terminy: materiał I gatunku, najwyższej jakości itp.; oznaczają podwyższony standard stosowanych materiałów.

W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, nazw własnych, określeń „typu” itp. Zamawiający informuje, że dopuszcza w tym zakresie składanie ofert równoważnych, tj. ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały  wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które nie spowodują zmian projektowych, posiadają tożsame lub lepsze parametry techniczne i jakościowe, o tej samej lub dłuższej trwałości, tych samych lub lepszych właściwościach, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej i warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę.

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, powołując się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                                            Bank Gospodarstwa Krajowego

Telefon  261 47 28 09;  Fax 261 47 28 20                                                          Oddział w Szczecinie

Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874                   Nr  konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002