107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz, dnia  23.10.2009 r

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę wykładzin i podłoża w ciągach komunikacyjnych oddziałów laryngologii, położnictwa, laboratorium i administracji na wykładziny antypoślizgowe.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o

zmianie zapisów SIWZ,  przetargu   nieograniczonego na  wymianę wykładzin i podłoża w ciągach komunikacyjnych oddziałów laryngologii, położnictwa, laboratorium i administracji na wykładziny antypoślizgowe.

Pkt. 2 MATERIAŁY Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - charakterystyka wykładziny otrzymuje brzmienie:

Wykładzina PCV stosowana na korytarzach- typ wykładziny wg.PE- EN 649 homogeniczna wykładzina podłogowa z winylu grubości 2mm wg PE-EN 428, warstwa użytkowa 2mm wg EN 429, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem PUR , spawana termicznie, bezkierunkowa, anty poślizgowa -wg. PN-EN 14041 (odporność na poślizg - klasa DS.), klasa użytkowa wg. PE-EN 685 przemysłowa, trudnozapalna, odporna na ścieranie wg PE-EN 660 grupa T (wg atestu ITB lub specyfikacji produktu), wgniecenie resztkowe wg PE-EN 433 ≤ 0,04mm, ciężar całkowity  wgPE- EN 430  ≤ 2650g/m2. Nie wymaga stosowania powłok ochronnych przez cały okres użytkowania. Trwałość kolorów wg. PE- ISO 105-B02 – min 6. Okres gwarancji na wykładzinę powinien wynosić minimum10 lat.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                          Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86124037121111000043636545